ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Геркулес»  www.royal-sport.ru vberg@yandex.ru

140000, Московская область, ул. Южная, д. 27, тел. (495) 554-95-14 ИНН: 5027178706 КПП: 502701001

Паспорт изделия

Тренажер "Железная рука"

НАЗНАЧЕНИЕ

Тренажер для армрестлинга предназначен для развития мышц рук и способствует развитию навыков борьбы. Рекомендуется для использования в спортзалах и фитнесс клубах.

Технические данные

Тренажер для армрестлинга представляет сборную конструкцию, состоящую из портала (1), рамы стола (2), регулируемой подушки (2.1), съёмной столешницы (2.2) и выкручиваемых рукояток (2.3). В раме портала на направляющие (7) навешен грузовой блок (4).Портал и стол соединяются между собой через связки (3). Натяжение троса (6) осуществляется через поворотный ролик (5) на рукоятку (7). Несущие детали тренажера изготавливаются из профильных труб 60х40х3 мм, 40х40х3 мм, плиты грузового блока – из полосы габаритами 320х110х30 мм (приблизительный вес 8кг).  Для  подушек стола, обшивки столешницы используется поролон ППУВВ толщиной 20мм, обтяжка  из винилискожы.

Все металлические части покрываются полимерно-порошковым покрытием.

Габаритные размеры

Длина, не более, мм				            - 1070

Ширина, не более, мм			            - 990

Высота, не более, мм            	  		            - 1770

Максимальная нагрузка, кг 			            -  80

Вес плиты, не более, кг			             -   8

Масса тренажера, не более, кг		             -   170

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Тренажер в сборе.….……………………1 шт.

- Паспорт …………………………………. 1 шт.

Внимание!

Тренажер устанавливать на выровненную по горизонту поверхность

Инструкция по эксплуатации

Основной вид упражнений, выполняемых на тренажере – тяга руками рукоятки (7) на себя и в стороны для развития мышц рук и корпуса.

Основные требования при работе на тренажере

Проверьте состояние тросов! Не должно быть надрывов, перегибов,  перекручивания  троса. Трос должен плавно, без заклиниваний проходить между взаимно перпендикулярными осями. Максимальный угол поворота рукоятки в стороны  ± 90 градусов. При тяге рукоятки на себя максимальный угол 80 градусов.

Устанавливайте индивидуальную нагрузку. Нагрузка регулируется с помощью детали «палец» в сборке грузовые плиты (4). Установите палец в отверстие требуемой плиты (расчет нагрузки идет от верхней плиты: 1-ая плита – 8 кг; 2-ая плита – 14 кг, …. 10-ая плита – 70 кг).

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ, эксплуатации  И  ХРАНЕНИЯ

Тренажер для армрестлинга должен храниться в сухом отапливаемом помещении.  Необходимо смазывать подшипники и трос не менее 2 раз в год.

Изделие должно транспортироваться с соблюдением правил для конкретного вида транспорта.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие тренажера для армрестлинга требованиям технических условий при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения .Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня получения тренажера потребителем. Гарантийный ремонт производится только при наличии паспорта.

Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия Потребитель имеет право предъявить рекламацию в течение 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента её получения.

Свидетельство о продаже

Дата _________                           Выдал ___________________________

Дата _________                           Подпись покупателя________________

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики  изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

соответствует техническим условиям конструкторской 	документации и признано годным для эксплуатации.

Приемку произвел ________________Дата выпуска  12.2012г.

(роспись )

Приемку произвел ________________Дата выпуска _________                                                     (роспись кладовщика ПС)

# Text boxes

4

3

1

6

5

7

2

2.3

2.2

2.1