| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН МОДЕЛЬ:___________________________ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (если имеется): ____________________________________ ДАТА ПРОДАЖИ:___________________ ПОКУПАТЕЛЬ:______________________ Адрес покупателя и его телефон:________ ____________________________________ Название и адрес торгующей организации ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, ул. Южная, д.27, тел. (495)554-95-14 ОТМЕТКА О ПЛОМБИРОВАНИИ: да нет м. п. торгующей организации СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА: ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, ул. Южная, д.27, тел. (495)554-95-14 ОТМЕТКИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ Первый ремонт Второй ремонт Третий ремонт ___________ ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН МОДЕЛЬ:___________________________ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (если имеется): ____________________________________ ДАТА ПРОДАЖИ:____________________ ПОКУПАТЕЛЬ:_______________________ Адрес покупателя и его телефон:________ ____________________________________ Название и адрес торгующей организации ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, ул. Южная, д.27, тел. (495)554-95-14 ОТМЕТКА О ПЛОМБИРОВАНИИ: да нет м. п. торгующей организации СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА: ООО "Геркулес ", МО, Люберцы, ул. Южная, д.27, тел. (495)554-95-14 ОТМЕТКИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ Первый ремонт Второй ремонт Третий ремонт ____________ ___________ ___________ ____________ ___________ ___________ |
| --- | --- |

ПОКУПАТЕЛЬ: С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий по внешнему виду и комплектации изделия не имею

Ф.И.О. должность покупателя_________________________________________________

Дата продажи _______________              Подпись покупателя_______________________

ООО «Геркулес»

ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ТРЕНАЖЕРОВ И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

www.royal-sport.ru                                                                        e-mail: vberg@yandex.ru

ПАСПОРТ

Армейская полоса препятствий

Уважаемые потребители!

Благодарим Вас за приобретения тренажеров производства завода «Геркулес». Тренажер предназначен для силовой, общефизической и специальной подготовки как спортсменов, так и различных половозрастных групп населения.

- Технические данные и непосредственное предназначение тренажера

Состав препятствий

1. Завал – 2 ряда

2. Яма – 2 ед.

3. Стенка -1 ед.

4. Стенка с окном – 1 ед.

5. Эстакада – 1 ед.

6. Стенка с лестницей – 1 ед.

7. Рукоход – 1 ед.

8. Бревно Бум – 2 ед.

9. Шерди – 1 ед.

10. Бревна – 6 ед.

11. Полоса для пролезания – 1 ед.

Вся территория специальной полосы спасателя покрывается слоем песчано-щебеночной смесью (50% карьерный песок, 50% щебень гранитный 5-10). Толщина песчаного слоя 150-200 мм, длинна полосы 50 метров, ширина полосы 30 метров. Препятствия могут быть расположены в ином порядке, в одну линию.

1. Завал

5 штук автомобильных покрышек в два ряда. Комплект – 20 покрышек. Соединение покрышек – болтовое. Крепление (бетонирование) к грунту в 6-ти точках с помощью закладных из трубы не менее 50х50х2,5 на глубину 50 см.

Общая длина не менее 3 м., ширина не менее 1,2м.

2. Яма

Разборная и сварная рама из трубы 60х60х2,5мм. Обшита доской хвойных пород не менее 40мм. Доска обработана антисептиком. Заглублена в грунт (глубина ямы - 1,5 м, длина 2,5м, ширина 1,2м.) Яма имеет два скоса в продольном направлении.

3. Стенка

Разборная и сварная конструкция. Каркас состоит из четырех вертикальных стоек и горизонтальных стяжек, соединяющих вертикальные стойки вверху и внизу. Опорные стойки 80х80х3мм. Наполнение между стоек – доска толщиной не менее 40 мм. Доска хвойных пород обработана антисептиком. Подлежит бетонированию закладных элементов стоек на глубину не менее 1,2м Габариты ДхШхВ: 1,7х0,4х2,2м.

4. Стенка с окном

Разборная и сварная конструкция. Каркас состоит из четырех вертикальных стоек и горизонтальных стяжек, соединяющих вертикальные стойки в верху и внизу. Опорные стойки 80х80х3мм. Из стяжек образовано «окно» 0,7х1,0м на высоте от грунта 1м. Наполнение между стоек – доска толщиной не менее 40 мм. Доска хвойных пород обработана антисептиком. Подлежит бетонированию закладных элементов стоек на глубину не менее 1,2м Габариты ДхШхВ: 2,5х0,4х2,5м.

5. Эстакада

Разборная и сварная конструкция. Каркас состоит из вертикальных стоек и горизонтальных стяжек, образующих горизонтальную платформу с наклонным подъемом, а также с туннелем под горизонтальной платформой. Основание каркаса труба 80х80х3мм. Наполнение каркаса – доска толщиной не менее 40 мм. Доска хвойных пород обработана антисептиком. Подлежит бетонированию закладных элементов стоек на глубину не менее 1м  Габариты ДхШхВ: 3,8х2,0х1,7м.

6. Стенка с лестницей

Разборная и сварная конструкция. Основная конструкция из металлических труб 150х150 мм. Две вертикальные стойки соединены в верхней части горизонтальной перекладиной, к которой укреплена стальная лестница. Заполнение тела стенки - сетка из цепей с ячейкой 40х 40 см. Бетонирование опор на глубину 2 м. Габариты: ДхШхВ: 2,5х2,6х5,0м.

7. Рукоход

Разборная и сварная конструкция. Основная конструкция из металлических труб 100х100 мм. Восемь вертикальных стоек соединены «лестницами», имеющими различные углы относительно горизонта. Бетонирование опор на глубину 1 м.  Габариты: ДхШхВ: 9,0х1,2х2,2/3,5м.

8. Бревно Бум

Разборная и сварная конструкция. Основная конструкция из металлических труб 100х100 мм. На стойках укреплен брус 100х100мм. Имеет пологий подъем и спуск, горизонтальный участок 5м. 1,5 м. Глубина бетонирования опор 1 м. Габариты: ДхШхВ: 9,0х0,1х1,0м.

9. Шерди

Разборная и сварная конструкция. Основная конструкция из металлических труб 80х80 мм. На стойках укреплены перекладины. Глубина бетонирования опор 1 м.  Габариты: ДхШхВ: 1,2х1,5х2,5м.

10. Бревна

Сварная конструкция. 6 ед. Основная конструкция из металлических труб 80х80 мм. «Бревна» -  сосновое бревно с антисептиком. Глубина бетонирования опор 1м. Габариты 1 ед: ДхШхВ: 2,5х0,1х0,4м.

11. Полоса для пролезания

Разборная и  сварная конструкция. Основная конструкция из металлических труб 80х80 мм. Между стойками натянута стальная проволока «крест-накрест». Глубина бетонирования опор 1м. Габариты площадки: ДхШхВ: 6,0х3,0х0,4м.

2. Меры безопасности, указания по эксплуатации и хранению

В конструкциях тренажеров максимально сочетаются принципы: качества, функциональности и комфортной тренировки. Тренажеры имеют прочную антивандальную конструкцию из стального профиля и, практически, не требуют обслуживания. Порошковая краска надежно защищает поверхности тренажеров от коррозии, сварные швы предварительно обработаны цинкосодержащими составами. Устойчивость конструкции достигается при помощи бетонирования закладных опор тренажеров. Это оборудование необходимо для  силовой, общефизической и специальной подготовки.

3. Меры безопасности, указания по эксплуатации и хранению

Внимание! Перед каждым занятием проведите внешний осмотр, убедитесь в отсутствии механических повреждений и устойчивости тренажера. При наличии недостатков эксплуатация изделий должна быть прекращена и приняты меры по их устранению.

4. Сведения о сертификации

Указанный тренажер  в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» не включен и обязательной сертификации не подлежат.

Однако завод «Геркулес» осуществил процедуру добровольной сертификации оборудования и копии сертификатов являются обязательным приложением.

5. Правила транспортировки, хранения и утилизации

При транспортировке в оригинальной упаковке, тренажёр должен быть зафиксирован в транспортном средстве, исключающем смещение в процессе перевозки. При хранении спортивный комплекс должен находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспечивающем отсутствие механических повреждений на изделии, защиту от попадания влаги и агрессивных веществ.

Для снижения вредного воздействия отходов на человека и окружающую среду и повторное использование отходов в качестве альтернативного источника энергии и сырья, руководствуясь ГОСТ 2787-75, ГОСТ 1639-93, ГОСТ Р 12.1.052-97, ГОСТ Р 51769-2001,а так же руководящих документов регионального значения, необходимо принять меры по утилизации оборудования по истечении срока эксплуатации, предварительно приняв меры по обеспечению безопасности.

6. Гарантийные обязательства изготовителя.

Изготовитель гарантирует надёжную эксплуатацию тренажёрного комплекса при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии оформленного в соответствии с настоящей инструкцией, журнала о техническом состоянии. Фирма производитель ООО «Геркулес». Гарантийный срок эксплуатации вступает в силу со дня продажи.

При этом гарантия: на раму тренажера – 24 месяца; на все комплектующие – 12 месяцев; на расходные материалы - трос, обшивка мягких элементов – 6 месяцев;

Срок службы тренажера 60 месяцев с даты  выпуска, но не более 10 в пятой степени циклов нагружения с максимальной нагрузкой.

7. Гарантийные обязательства поставщика.

1. Гарантийный ремонт изделия производится в случае проявления заводского дефекта в течение 12 месяцев после даты продажи, указанной в товарной накладной и гарантийной карте.

2. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после письменного заявления покупателя.

3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях: неправильное заполнение товарной накладной, гарантийной карты или ее отсутствие; нарушение целостности или отсутствия пломб (при наличии в гарантийной карте отметки о пломбировании); наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформации корпуса или элементов конструкции и т.п.); отсутствие функционально-необходимых элементов конструкции изделия (крышки, ролики, пружины, клавиши и т.п.); наличие признаков самостоятельного ремонта; наличие изменений устройства изделий; использование изделия не по назначению.

4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми; возникшие в результате неправильной или небрежной эксплуатации или транспортировки, а также вызванные отклонением параметров питающей электросети от номинала.

5. Гарантия на комплектующие, имеющие естественный ограниченный срок службы, не распространяется.

6. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделий

7. Гарантия не предусматривает выезда мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации по вопросам эксплуатации.

8. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных недостатков, которые предусмотрены "Законом о защите прав потребителей".

9. Гарантия аннулируется при несоблюдении клиентом требований паспорта, инструкции по эксплуатации, прилагаемых к изделию.

Внимание! Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения (модернизировать) в свою продукцию, без предварительного оповещения покупателя.